## Slide 1: 物聯網IOT 實際應用 -108年臺南市科學教育推動計畫
和順國中 林信廷

## Slide 2: 物聯網IOT
就是物體（THINGS）連上網路
  儲存數值在雲端（ThingSpeak）
  觸發網路串聯服務，例如LINE機器人（IFTTT）
  遠端遙控設備

## Slide 3: 物聯網IOT
Arduino
  接上WIFI模組（ESP 01），用程式語言讓Arduino透過ESP 01上網
直接用有WIFI功能的晶片(SOC)
  ESP 01
  NodeMcu(ESP12)
  WEMOS D1 mini
  LINKIT 7697

## Slide 4: Arduino 開發板

## Slide 5: 其他開發板
Wemos D1 mini
Linkit 7697
Nodemcu 1.0 V2
Nodemcu 1.0 V3

## Slide 6: Arduino上網
使用者將AT指令透過序列埠1傳給ARDUINO，ARDUINO再把AT指令透過序列埠2傳給ESP01
  基地台帳密
  連線IP
  傳輸量
  字串
  關閉連結
（也可直接用realterm與ESP01溝通）

## Slide 7: SOC開發板
ESP系列
  使用內建函式即可
  也可作為SERVER端
    用字串一句一句回應網頁程式碼，讓使用者看到網頁
    將網頁寫在快閃記憶體裡
LINKIT7697
  視覺式，對國中生來說門檻較低

## Slide 8: ThingSpeak
使用HTTP的請求方法
  GET
  POST
https://api.thingspeak.com/update?api_key=WEWSFIR9IOY&field1=XX
IP：184.106.153.149
字串：
GET /update?key=WEWSFIR9IOY&field1=XX

## Slide 9: IFTTT
IF This Then That，串聯許多網路服務
無法使用IE開啟
Applet：在Web環境下，運行於客戶端的Java程序組件
This:Webhooks
That:Line

## Slide 10: IFTTT
使用HTTP的請求方法觸發WEBHOOKS，再連接到LINE
https://maker.ifttt.com/trigger/timer/with/key/h8jE64aYTXpSJr5?value1=25
GET /trigger/timer/with/key/h8jE64aYTXpSJr5?value1=25 HTTP/1.1\r\n
Host:maker.ifttt.com\r\n
User-Agent: Arduino\r\n

## Slide 11: IFTTT
使用NODEMCU的函式較方便
  http.begin(“網站”, 80, 路徑);
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");
  String post = "{\"value1\":" + str1 + "," + "\"value2\":" + str2 + "}" ;
  http.POST(post);

## Slide 12: LINKIT 7697